  - Комплексный показатель преломления

В частном случае сонаправленных действительной и мнимой составляющих комплексного волнового вектора оказывается возможным введение комплексного коэффициента преломления (5.17). Комплексный коэффициент преломления может рассматриваться как зависящий от частоты поправочный коэффициент, описывающего отличия комплексного волнового вектора плоской монохроматической волны в веществе от его аналога в случае распространяющейся в вакууме волны той же частоты. При этом оказывается, что мнимая часть комплексного коэффициента преломления определяет скорость убывания амплитуды затухающей в веществе электромагнитной волны, а его вещественная часть - определяет скорость перемещения поверхностей постоянной фазы (5.18). Можно утверждать, что действительная часть показателя преломления показывает, во сколько раз фазовая скорость плоских монохроматических волн в веществе отличается от скорости света в вакууме. Так же справедливо утверждение о том, что действительная часть показателя преломления показывает, во сколько раз длина волны излучения в веществе уменьшается по сравнению с длиной волны излучения той же частоты в вакууме (5.19).

|  | (5.17) |
| --- | --- |
|  | (5.18) |
|  | (5.19) |