Специализация: 010700/07 Физика Земли и планет

Программа: 10 Волны в упругих средах

Руководитель программы: проф., д.ф.-м.н. Б.М. Каштан

Кафедра Физики Земли

Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Б.М. Каштан

Рецензент: проф., д.ф.-м.н. В.Н. Троян

# Волна Крауклиса в слоистой упругой среде

# Людмила Даниловская

Волна Крауклиса – медленная дисперсионная волна, которая распространяется в слое жидкости, ограниченном двумя упругими средами. Она имеет большую амплитуду, высокую дисперсию, и ее скорость стремится к нулю при стремлении частоты к нулю. Предполагается, что волна Крауклиса является важной компонентой в явлениях гидроразрыва пласта, распространения сейсмических волн в трещиноватых резервуарах, нахождения и контролирования трещин и систем трещин.

Волна Крауклиса в трехслойной упругой модели имеет различные режимы распространения, зависящие от параметров модели: режимы низких и высоких частот, режим «тонких» стенок и режим полупространств. Полученные асимптотические выражения для скоростей волн, распространяющихся в различных режимах, являются хорошим приближением точных решений. Найденные условия перехода хорошо описывают смену режимов волны Крауклиса.

Аналитические и численные результаты показали, что волны Крауклиса имеет наибольшие амплитуды по сравнению со всеми другими волнами и может накапливать большую часть энергии сейсмических волн в трещиноватых средах. Условия резонансов волны Крауклиса предсказали существование резонансов в сейсмическом диапазоне частот в лабораторном эксперименте. Это позволяет изучать волну Крауклиса в различных реальных моделях, которые имитируют трещины, заполненные жидкостью.

Список публикаций

- Даниловская Л.О. Волна Крауклиса в трехслойной модели// Геофизические методы исследования Земли и ее недр: материалы 8ой  международной научно-технической конкурс - конференции молодых специалистов  “Геофизика-2011”. (в печати)

- Korneev V., L. Danilovskaya and B.M. Kashtan. Krauklis Wave in Rock Fractures Filled with Fluid// AGU FALL Meeting, 2011, abstract.