Специализация: 010600 Прикладные математика и физика

Магистерская программа: 76 Электрофизика

Руководитель программы: д. физ.-мат. н., проф. Ю. К. Стишков

Кафедра радиофизики

Научный руководитель: доцент, к.ф.-м.н. М. А. Павлейно

Рецензент: профессор, д.ф.-м.н. В. А. Павлов

Методы исследования прочности конструкций при однократном и циклическом воздействии

Тактаров Максим Александрович

Работа состоит из двух частей: первая посвящена методам оценки прочности конструкций при однократном воздействии, вторая - при циклическом воздействии.

Первая часть работы посвящена детальному рассмотрению трёх методов оценки прочности конструкций: по критерию Ирвинга - Гриффитса, по критерию J-интеграла и по критерию Нейбера – Новожилова. Первые два метода применимы только для оценки прочности конструкции в условиях развития магистральной трещины, область применения третьего метода не ограничена только этим типом концентратора напряжений. Сравнение оценок прочности, полученных разными методами, для модельных конструкций показало, что:

- Первый и второй метод дают близкие по величине оценки прочности, которые с удовлетворительной точностью совпадают с результатами теоретических выкладок (экспериментальными значениями).

- Третий метод позволяет получить оценку снизу прочности конструкции.

Во второй части работы рассмотрены два метода оценки усталостной прочности конструкций. Первый основывается на расчете механических напряжений, второй - на расчете деформаций. Для конструкций простой геометрической формы были получены оценки усталостной прочности, которые с удовлетворительной точностью совпадают с экспериментальными значениями. Также рассмотрены несколько конструкций сложной геометрической формы, расчётные оценки прочности для них не противоречат имеющимся экспериментальным данным, но нуждаются в дальнейшем экспериментальном подтверждении.

Все расчёты были выполнены в пакете конечно элементного моделирования ANSYS. Для выполнения оценки прочности по критерию Нейбера-Новожилова был разработан макрос, позволяющий выполнять такие оценки для произвольной конструкции.

Список публикаций

- Павлейно М.А., Статуя А.А., Тактаров М.А., Анализ критериев механической прочности для конструкций при однократной механической нагрузке// сборник статей Х Международной научной конференции «Современные проблемы электрофизики и электрогидродинамики жидкостей». 25 июня - 28 июня 2012 года, Санкт-Петербург, Россия (принято к публикации)