## Направление: 011200  Физика

Профиль: 04 Когерентная оптика

Кафедра общей физики №1

Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. Анисимов Ю.И.

Рецензент: канд. физ.-мат. наук Иванов А.Ю.

Исследование спектральных характеристик импульсного электрического разряда на основе электродинамических дисперсных сред

Скворцов Денис Владимирович

Работа является составной частью исследований по импульсному получению паров (ИПП) вещества на основе электродинамических дисперсных сред.

В работе произведены оценки возможности измерения температуры паров вещества, полученных при импульсном электрическом разряде в трубке, созданной по электродинамической дисперсной (ЭДД) технологии. Основной метод измерения – спектральный. Автором рассмотрены различные модели приближения термодинамического равновесия (ЛТР, чЛТР, корональная, столкновительно-излучательная). Сделан основной акцент на ЛТР (локальное термодинамическое равновесие). Для модели ЛТР выполнены оценки основного критерия применимости для временного промежутка равного 1 мкс. Автором выполнены также оценки столкновительного и доплеровского уширения линий.

В качестве основных рассмотрены методы измерения температуры плазмы:
1)по относительным интенсивностям спектральных линий;

2)по доплеровскому уширению профиля линии.

Все оценки являются обнадеживающими в смысле возможности измерения температуры.